## Slide 1: HW7
엄민호

## Slide 2
SI (Signal Integrity, 신호 무결성)
디지털·아날로그 신호 파형이 전송 경로를 따라 왜곡·반사·크로스토크 없이 원형에 가깝게 유지되는 정도를 뜻합니다.
PI (Power Integrity, 전원 무결성)
IC·모듈이 요구하는 전압 레벨과 저노이즈 전력을 순간·전 주파수 대역에서 안정적으로 공급하는 능력입니다
EMI (Electromagnetic Interference, 전자파 간섭)
전자장치에서 원치 않는 전자기 에너지(전도·복사) 가 방출되어 다른 장비의 동작을 교란하는 현상·신호를 말합니다
EMS (Electromagnetic Susceptibility / Immunity, 전자파 내성)
장비가 외부 전자파 환경에서도 성능 저하 없이 동작할 수 있는 내성(immunity)의 척도입니다.
EMC (Electromagnetic Compatibility, 전자파 적합성)
장비가 자가 EMI를 억제하고, 충분한 EMS를 확보하여 동일 전자기 환경에서 다른 장비와 공존할 수 있는 특성입니다

## Slide 3: SI·PI에서 EMC까지: 무결성과 전자파를 잇는 통합 설계 로드맵
고속·집적 전자시스템에서 SI(신호 무결성)·PI(전원 무결성) → EMI(전자파 간섭)·EMS(전자파 내성) → EMC(전자파 적합성) 으로 이어지는 ‘무결성-전자파’ 사슬은 제품의 기능 안정성과 규제 준수 여부를 좌우합니다.
SI·PI가 흔들리면 불필요한 전도/복사 노이즈가 커져 EMI가 악화되고, 외부 잡음에 견디는 EMS가 약화됩니다.
결국 EMC 설계·시험은 “주변 기기를 방해하지도, 방해받지도 않는 장비” 를 목표로 하며, 이를 위해 설계-PCB-패키지-케이블-시스템 전 영역에서 SI·PI·EMI·EMS를 통합적으로 관리해야 합니다.

## Slide 4: IEC 61000-4-2(ESD 내성 시험 규격)
IEC 61000-4-2는 “사람이 전자제품에 손을 댈 때 튀는 정전기(ESD)가 얼마나 세도 제품이 멀쩡히 동작해야 하는가”를 시험·규정
사람-장비 접촉으로 발생하는 정전기 방전을 150 pF/330 Ω RC 네트워크·0.8 ns 상승시간 파형으로 재현해 ±8 kV (접촉) / ±15 kV (공기)까지 4 수준의 내성을 요구합니다
보호소자의 대표 격이 TVS 다이오드인데, Uni-direction TVS는 단극(주로 양극) 회로에서 효율적이며, Bi-direction TVS는 ±신호선·AC 라인 같이 양극/음극 모두를 대칭으로 클램프합니다.

## Slide 5: IEC 61000-4-2(ESD 내성 시험 규격)
레벨 | 접촉 방전 | 공기 방전 | 1차 피크 전류*
1 | ±2 kV | ±2 kV | 7.5 A
2 | ±4 kV | ±4 kV | 15 A
3 | ±6 kV | ±8 kV | 22.5 A
4 | ±8 kV | ±15 kV | 30 A
기능 등급 (A: 성능 유지, B: 자가-복귀, C: 리셋 필요, D: 손상) 중 제품표준이 지정한 최소 등급 충족.
시험 등급 & 파형

## Slide 6: Uni-direction TVS vs Bi-direction TVS
TVS 다이오드 기본 개념
역할 : 과전압이 생기면 “자동 퓨즈”처럼 도통해 여분의 전류를 GND로 흘려보내 전압을 제한.
동작 :
정상 전압 < 정격 → OFF 상태, 누설 수 µA 수준
스파이크 > 항복전압→ ON, 큰 전류를 흡수하며 전압을 V_CLAMP근처로 고정
스파이크 종료 → 자동으로 OFF 복귀 (소자 손상 없음)
왜 Zener와 비슷? : 역바이어스 항복을 이용하지만, 전류 허용치·응답속도를 극대화해 “일회용 퓨즈”가 아니라반복 사용 가능하게 만든 특수 Zener 계열 소자.

## Slide 7
구분 | Uni-direction TVS | Bi-direction TVS
구조 | 역바이어스 Zener 1개로 구성, | Zener 2개를 백투백(+)↔(–) 로 병렬 연결
보호 방향 | + 방향은 항복전압(VBR)에서 클램프, → 사실상 플러스 스파이크에 강함 | +/– 어느 방향이든 같은 VBR에서 대칭 클램프
대표 적용 | 한쪽만 전압이 올라가는 회로 DC 파워레일(5 V), 센서 GPIO 등 | 신호가 ± 왕복하는 회로 오디오, AC 라인
주요 장점 | 같은 등급에서 낮은 VCLAMP·낮은 기생 C, 부품가 저렴 → 보호 마진↑, 고속 I/O 유리 | 극성 구분 필요 없음(배선 실수 방지)·±스파이크 동시에 차단 → 현장 신뢰성↑
주의/단점 | 방향 거꾸로 달거나 – 스파이크가 크면 보호 실패 위험 | VCLAMP·기생 C가 Uni보다 약간 ↑ → 초고속 차동선은 저-C 제품 골라야 함
한 줄 요약 | “전압이 한쪽으로만 올라가면 Uni” | “전압이 양쪽으로 오가면 Bi”